| INVENTARIZAČNÍ KARTA | Číslo prvku 8-15 |
| --- | --- |
| Repase okna na radnici v Českém Krumlově, Náměstí Svornosti 1 |  |
| Název: okno, dvoukřídlové, venkovní, ven otevírané, 6 tabulkové, historické, |
| Druh prvku: truhlářský |
| Původnost: historický novodobý |
| Stav: nepoškozený poškozený silně poškozený |
| Způsob ochrany: odstranění demontáž vč. opravy ponechání na místě+oprava |
| Rozměry prvku: 1110 / 1630 mm Popis: Výroba venkovních křídel a rámu : materiál: dřevěný masiv smrk. Povrchová úprava syntetická barva , venkovní strana zelená,vnitřní slonová kost, Kování bude demontované ze stávajících poškozených oken, repasováno, popřípadě doplněno a použito na nová okna. |
| Poznámka: Profil křídla bude totožný s profilem vnitřních křídel,(viz. Detail) Rozměr profilu křídla 3,5 x 4 cm Venkovní klapačka rozměr 4 x 1,8 cm Šířka šprosny 3 cm Profil rámu 70 x 70 cm smrkový lepený profil Venkovní okna budou přesnou replikou stávajících oken, skla ve stávajících oknech budou vyjmuta a použita na nová okna. Okna budou opatrně demontována a nová budou ukotvena pod omítkou pomocí táhel do špalety mezi okny Bude provedeno zednické začištění oken a vybílení. |