| INVENTARIZAČNÍ KARTA | Číslo prvku 1-15 |
| --- | --- |
| Repase okna na radnici v Českém Krumlově, Náměstí Svornosti 1 |  |
| Název: okno, dvoukřídlové, vnitřní, dovnitř otevírané, 6 tabulkové, historické, |
| Druh prvku: truhlářský |
| Původnost: historický novodobý |
| Stav: nepoškozený poškozený silně poškozený |
| Způsob ochrany: odstranění demontáž vč. opravy ponechání na místě+oprava |
| Rozměry prvku: 1080 / 1600 mm Popis: repase vnitřních křídel a rámu: odstrojení kličky, očištění, obroušení pantů, vysazení skel a zpětné zasklení týmiž skly,vyspravení vad dřeva, přetmelení, zpětné sestavení křídel s kováním, promazání rozvorových tyčí,nový syntetický nátěr (odstín slon. kost),vyspravení parapetu, doplnit akrylátový tmel mezi oknem a parapetem, nátěr. |