U Malše 20, 370 01 Èeské Budìjovice, mobil: 777 885 644

1 .  Technická zpráva

stavba  :               Výmìna oken MŠ – Za Nádražím

místo stavby  :     Èeský Krumlov

investor :              Mìsto È.Krumlov

projektant :       GEMMA PRO ING sro

Lidická 63 , 37001 È.Budìjovice  , tel. 389 822 524, 777 88 56 44

Provozovna : U Malše 20, 370001 È.Budìjovice

IÈO: 25 16 88 43    ÈKAIT  0100143

Èeské Budìjovice                                                                        bøezen 2012

1.Technická zpráva

A) úvod

Tato technická zpráva øeší výmìnu nìkterých oken mateøské školky v Èeském Krumlovì – Za Nádražím .

B) stávající stav

Objekt mateøské školy je stávající, doba stáøí není známa, pozdìji byly provádìny stavební úpravy.

Objekt tvoøí dvì obdélníkovité èásti, celkový pùd.rozmìr 39,0 x 18,26 m s výškou høebene +7,750 m s pultovou støechou.

Nosnou konstrukci tvoøí montovaný skelet spolu s keramickými panely, støecha je dvoupláš�ová.

Na objektu je èást oken, zejména na stranì severozápadní, již vymìnìna. Jde o okna plastová s izolaèním dvojsklem v provedení bílý plast.

Zbylá okna jsou pùvodní ze sedmdesátých let, tj. døevìná zdvojená.

C) popis technického øešení

a)Zateplení objektu

Tato fáze øeší pouze výmìnu oken. Pøedpokládá se však, že co nejdøíve  po získání finanèních prostøedkù, dojde k potøebnému zateplení tohoto objektu, jehož parametry souèinitelù prostupu tepla zdiva a støechy jsou na dnešní stav znaènì nevyhovující.

b)Okna,venkovní stìny

Stávajcí døevìná okna a stìny dle pùdorysù a pohledù se demontují a nahradí se novými z plastových profilù.

Okna budou provedena z profilù zajiš�ující co nejnižší hodnotu Uw, max. 1,0 W/m2K.

Bude použito izolaèních  trojskel s hodnotou Ug = 0,6 W/m2K(3* Planiterm Ultra N 4mm + 2*16 mm distanèní rámeèek).

Osazení oken

Okna budou osazena s ohledem na následné provedení izolaèního systému v tl.

18-20 cm co nejblíže vnìjšímu líci zdiva tak,aby nedocházelo k zatékání deštové vody za okna( cca 2-5 cm za líc) a zároveò tak,aby mohl být osazen provizorní venkovní parapet.

Tìsnìní oken

Okna budou po obvodì øádnì mechanicky kotvena do ostìní, zároveò se spára øádnì vyplní izolaèní pìnou.

Na vnitøním povrchu styku rámu a zdiva se provede pøed pìnou parotìsné provedení

(expanzní parotìsná páska èi tmel).

b1) Vnìjší dveøe

Stávající vnìjší døevìné palubkové dveøe osazené v kovové zárubni v pøízemí objektu se demontují, odstraní pùvodní kovová zárubeò a osadí nové dveøe v plastovém provedení.

Dveøe budou mít bezpeènostní zámek.

Souèástí prací musí být zednické zaèištìní po bourání zárubnì.

c)Vnitøní parapety

Stávající pùvodní kameninové parapety se demontují a nahradí novými z laminované døevotøísky s okapním nosem v bílé barvì.

d)Klempíøské práce

Souèástí prací je použití doèasných plechových podokeníkù.

Z dùvodu krátké životnosti tìchto plechù zhotovitel použije nejlevnìjší vhodný materiál (pozink èi jiný tenký plech s povrchovou úpravou).

e)Vnitøní žaluzie

Na oknech budou namontovány z vnitøní strany standartní vnitøní žaluzie.

f) Další práce

Souèástí prací jsou všechny potøebné práce spojené s výmìnou oken a uvedení objektu do funkèního stavu.

Jde zejména o:

- demontáž stávajících oken a parapetù a dalšího odpadního materiálu, jejich odvoz na skládku vèetnì ekologického uložení

- montáž nových oken,parapetù a žaluzií

- osazení nových plechových venkovních parapetù

- vnitøní a venkovní zednické zaèištìní kolem okem(špalet) vèetnì použití APU lišt

- malíøské práce spojené s novou omítkou a to v odstínu stávající malby jednotlivých místností

- seøízení oken jak pøed pøedání díla tak též 1x pro každé okno v dobì záruky a to v termínu urèeným  objednatelem

D . Tepelnì technické posouzení objektu

Tepelnì technické posouzení objektu v rámci této etapy se neprovádí.

Bude provedeno v další etapì spolu se zateplením celého objektu.

Aby v rámci dalšího tepelnì technického posudku mohlo být zajištìno vyhovujících hodnot, byla zde navržena okna s velmi kvalitními parametry s ohledem na únik tepla.

V È. Budìjovicích dne 15.3.2012                                               ing.Houf Vlastimil