Stručný popis požadovaného řešení

Projekt „Další rozšíření MKDS“ v Českém Krumlově počítá s rozšířením stávajícího kamerového systému o jednu kameru v Lipové ulici na budově č. p. 161 a pořízením mobilní kamery s příslušenstvím.

Parametry požadovaných technických prostředků a zařízení v této dokumentaci jsou navrženy tak, aby odpovídaly min. požadavkům v minulosti budovaných Obecních (městských) kamerových dohlížecích systémů a jejich nastaveným obecným standardům a požadavkům Ministerstva vnitra České republiky, a stejně tak norem ČSN EN 50132 pro CCTV sledovací systémy a jejich použití v bezpečnostních aplikacích. Použité texty také odrážejí současné požadavky na budování moderních digitálních kamerových dohlížecích systémů realizovaných pomocí datových sítí za podpory sítových protokolů a současný stav těchto technologií na trhu.

Podklady:

- Požadavky investora, zadavatele a uživatelů

- Požadavky jednotlivých profesí

- Zákonné požadavky na provoz MKDS

- Příslušné normy a prováděcí předpisy

I. Na budově č.p. 161 je umístěn kamerový bod s jednou kamerou, která ale snímá pouze přední část domu a přilehlé pozemky a budovy v tomto směru. Nová kamera má snímat druhou část domu s přilehlými pozemky s novým dětským hřištěm a parkovištěm. Jednotlivé kamerové body mohou monitorovat pouze veřejná prostranství, náměstí, ulice, chodníky, veřejnou zeleň, parky, parkoviště a další prostory volně přístupné a sloužící k obecnému využití.

Využívaný snímaný obraz z kamerových bodů nesmí být dostupný veřejnosti, ale pouze úzkému vyhrazenému okruhu uživatelů definovaných interní směrnicí obecní policie. (Viz také Stanovisko č. 9/2012 ÚOOÚ k možnosti obcí provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných prostranstvích)

V rámci rozšíření MKDS bude instalována 1 nová kamera pro kamerový bod v ulici Lipová. V rámci této dodávky bude dodána plně digitální venkovní otočná IP kamera s potřebnou kabeláží a vybavením pro nutnou úpravu přenosového a řídícího zařízení.

Nová otočná kamera bude koncipována jako moderní barevná IP kamerová jednotka s vysokým rozlišením min. 1,3Mpx (nebo HD tzn. 1280x720px) a automatickým přepínáním do černobílého režimu při nedostatečném osvětlení v tzv. DOME krytu pro venkovní prostředí, vodě odolném, s pohyblivou otočnou vysokorychlostní mechanikou a integrovaným zoom objektivem. Min. požadovaný rozsah optického zoomu je 20x. Alarmové vstupy kamery umožní signalizaci otevření rozvaděče kamery a výpadku 230V z kamerového bodu. Toto hlášení bude okamžitě zobrazeno na monitorech v operační místnosti MP.

Kamera bude připojena přes rozhraní Ethernet o rychlosti 10/100Mbit/s (Fast ethernet).

Minimální technické požadavky na kamerovou jednotku:

Otočná kamera:

- Barevná IP kamera s digitálním rozlišením min. 1,3 megapixelu nebo HD720p (1280x960, 1280x720)

- Progresivní snímání (Progressive scan)

- Auto mechanický IR filtr Den/Noc (ICR filtr)

- Optický zoom min. 20x (f max. min. 94mm)

- Automatické i manuální ostření

- Polohovací hlavice s horizontálním pohybem v úhlu 360° stupňů kontinuální rotace a vertikálním min. až +182°

- Horiz. i vertikální rychlost otáčení hlavice min. 0.1° až 100°/sec v manuálním režimu, 300°/sec v automatickém režimu (při přesunu do prepozice)

- Min. 8 privátních zón s možností proporcionálního zamaskování

- Vysoká citlivost čipu kamery pro nepřetržité snímání ve dne, za nepříznivých klimatických podmínek a v noci za umělého osvětlení

- Minimální citlivost na osvětlení 0.6 lux (barva), 0.08 lux (čb) při vypnuté pomalé závěrce (Slow shutter, fotonásobič, light booster, light finder apod.)

- Rozšířená dynamika obrazu (Wide dynamic range – WDR, Super Dynamic, Widelux apod.)

- Automatické korekční funkce obrazu  ATW, AWC, AGC, BLC

- Min. 100 uživatelsky nastavitelných pozic fungujících v automatických režimech nebo ovladatelných myší na dispečinku MKDS.

- Min. 2x alarmový vstup pro připojení magnetických kontaktů chránících technologický    rozvaděč kamerového bodu proti otevření, monitorování výpadku napájení 230V. Aktivované poplachové vstupy budou okamžitě indikovány v uživatelské ovládací aplikaci kamerového  systému na pracovní stanici. Bude možné volně nastavit automatickou reakci zobrazení na aktivaci vstupu (přepnutí oken kamer, natočení sousedních kamer do příslušných prepozic  apod.)

- Síťové rozhraní Fast Ethernet pro připojení do uzavřené datové sítě kamerového systému s rychlostí přenosu 10/100 Mbit/s

- Hliníkový vodě odolný kryt kamerové jednotky do venkovního prostředí s vnitřním vyhříváním, ventilátorem a s  průhledným vypouklým sklem.

II. Součástí dodávky bude dále dodávka mobilní kamery s příslušenstvím, kterou bude možné v případě potřeby umístit kdekoli ve městě Český Krumlov.

Akční kamerový bod pro operativní monitoring vymezených prostor musí splňovat níže uvedené požadavky:

- Nutnost zachování kontinuity monitorování stanoveného prostoru.

- Rychlost a hlavně jednoduchost změny monitorovaných míst.

- Zabezpečení napájení i mimo stálý zdroj elektrické energie.

- Možnost stanovit zda lokalita signálem vyhovuje parametrům zařízení a z toho plynoucí jistota trvalého provozu ve vybrané lokalitě.

- Zabezpečení proti krádeži a projevům vandalismu.

Minimální technické požadavky:

1. Kamera

- Kamera odolná napadení (antivandal provedení).

- Kamera parametry v minimálním rozlišení 1,3Mpix.

- Možnost integrace kamery do stávajících kamerových systémů MP.

- Jednoduše nastavitelná kamera.

- IR přísvit do 30m  s minimální světelnou s citlivostí alespoň 0,01luxu@F1.2,  AGC on    0 luxu s pomocí IR

- Deklarovanou nastavitelnou snímkovou frekvenci alespoň 30fps a níže až do 1fps

- Kamera má mít v základu alespoň WDR, ICR, 3D DNR, duální sream.

- Protokoly pro připojení: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)

- Kompatibilní alespoň se systémy ONVIF S, PSIA, CGI

- Teplotně odolná od -30 do +60

- Vzdálené ovládání a nastavování parametrů kamery

2. Datové přenosy

- SIM karta + potřebný datový tarif. U systémů, které nemají neomezený tarif možnost dokoupení datového přenosu do objemu 90GB

- Přenos dat pomocí GPRS v zabezpečeném režimu

- Pevná IP adresa (v případě, že zajišťuje SIM kartu dodavatel)

3. Zdroj napájení

- Možnost napájení ze sítě.

- Baterie  12V,

- Hmotnost baterie maximálně do 3,5 kg

- Součástí dodávky nabíječka baterie.

- Opětovné nabíjení maximálně do 20 hodin do plného nabití

- Baterie musí udržet zařízení v kontinuálním chodu i za ztížených podmínek minimálně 8 dní.

- Jednoduchost výměny baterie bez nutnosti elektro vzdělání

- Záruka na baterii 24 měsíců

4. Bezpečnost  a zajištění chodu

- Elektronické zajištění proti krádeži a poškození s funkcí upozornění uživatele alespoň pomocí SMS včetně zvukové signalizace přímo v zařízení funkční i po vyjmutí napájecí baterie nebo odpojení od síťového zdroje.

- Dálkové upozornění na vybitou baterii.

- Jednoduchost výměny baterie

5. Přenos signálu

- Přenosové zařízení musí zvládat:

  - GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, UMTS/HSPA+, LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz

  - Ethernet 10/100

  - Pracovní teploty -30°C až +60°C

  - nastavitelnost více příjemců zpráv min. 4 telefonní čísla.

  - I/O (1x IN / 1x OUT)

  - Firewall

  - HTTP/HTTPS server

  - DHCP

  - NAT/PAT

  - SMTP, E-mail

  - automatická konfigurace

  - FW aktualizace

6. Další parametry

- Možnost sledování kamery pomocí PC, mobilního telefonu nebo tabletu přes zabezpečené připojení.

- Uzamykatelný box, s minimální odolností IP55.

- Konstrukce s možností rychlého upevnění na stožár, zeď - snadná montáž a demontáž. Upevňovací zařízení musí být součástí dodávky

- Neomezený počet uživatelů s možnost přidělovat a odebírat oprávnění uživatelům.

- Možnost online monitorování a záznamu, jak do kamerového systému, tak na sledovacím přístroji (chytrý mobilní telefon, tablet) a to včetně přehrávání či pořizování fotografií.

- Celková hmotnost zařízení s upevňovacími prvky včetně vložené baterie nesmí přesáhnout 7 kg.

Závěr

Tato dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Elektroinstalace včetně uzemnění, musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Při montážních pracích ve výškách bude postupováno dle vyhl. č. 324/1990 Sb., §14 a části 9), §47-§52. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN 33 2000-6.

Nedílnou součástí této technické zprávy je výkaz výměr projektu (Příloha č.5) a situační plán rozmístění kamerových bodů (Příloha č.6).

Legislativní východiska a normy:

# Každá komponenta systému musí splňovat požadavky právních předpisů pro uvedení na trh Evropské unie a vyhovuje příslušným nařízením vlády, především:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na radiová a telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení

- ČSN EN 50 132 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

- ČSN EN 50 131-1 ed. 2 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov

- Publikace odboru prevence kriminality – Městské kamerové dohlížecí systémy (Koníček, Křeček, Kocábek, ISBN 80-7312-009-7, Praha 2002) – metodika výstavby MKDS

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v jeho pozdějších znění

- Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

- Zákon 553/1991 Sb. o obecní policii

Upozornění:

- V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., hlava IV., § 44, odstavec 11), bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na referenční typ výrobku. Jakékoliv definované výrobky a materiály v této technické zprávě a přiloženém výkazu výměru, je dle tohoto zákona možné nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržením vysokých kvalitativních standardů.